1. ОТЧЁТ ПО СТАТЬЯМ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ

1.1. Журнал «Электричество»

1994г. - №2. БАЗУТКИН В.В., ЕВДОКУНИН Г.Л., ХАЛИЛОВ Ф.Х. Ограничение перенапряжений, возникающих при коммутациях индуктивных цепей вакуумными выключателями.

Содержание: Приведены результаты экспериментов в распределительных сетях по изучению перенапряжений при коммутациях вакуумного выключателя. Обсуждены практические способы решения проблемы ограничения этих перенапряжений. При этом были сделаны следующие выводы: 1. При отключениях индуктивных токов вакуумными выключателями происходит срез тока, а в ряде случаев и повторное зажигание дуги, что может сопровождаться опасными для изоляции перенапряжениями; 2. Для принудительного ограничения перенапряжений, возникающих при отключениях индуктивных токов, могут быть использованы RС-цепочки, нелинейные ограничители перенапряжений или их комбинация.

1997г. - №9. АНОШИН О.А., БАРСУКОВ А.И., МАКСИМОВ  Б.К., МАТВЕЕВ Д.А., ЮРКИН П.Л. Защита электрооборудования собственных нужд электростанций от перенапряжений, вызываемых вакуумными выключателями.

Содержание: Рассмотрены вопросы защиты двигательной и трансформаторной нагрузки присоединений системы собственных нужд станций от перенапряжений, вызванных коммутациями вакуумными выключателями. Выявлены опасные воздействия на основную и продольную изоляцию двигателей и трансформаторов. Проанализирована эффективность применения ОПН и защитных RС-цепочек для снижения уровня перенапряжений, рассмотрено влияние места их установки. Предложен способ выбора оптимальных параметров RC-цепочки на основе демпфирования высокочастотных токов, протекающих в полюсах вакуумного выключателя.

1998г. - №4. ЕВДОКУНИН Г.Л.,   КОРЕПАНОВ А.А. Перенапряжения при  коммутации  цепей вакуумными  выключателями  и  их ограничение.

Содержание: Приведен подробный анализ возможных кратностей перенапряжений при коммутации электродвигателей и трансформаторов и показана вероятность их возникновения при широком варьировании параметров сети. Дана упрощенная методика выбора параметров нелинейного ограничителя перенапряжений - ОПН.

1.2. Журнал «Электротехника»

2001г. - №3. ЛУКАЦКАЯ И.А. Расчет количества электричества, протекающего в дуге отключения переменного тока.

Содержание: Разработана методика расчета среднего значения (математического ожидания) количества электричества, протекающего в дуге отключения трехфазного переменного тока. Предложенная методика может быть использована для определения эквивалентности испытаний коммутационной аппаратуры на ресурс по коммутационной стойкости при высоком и низком напряжениях, в однофазной и трехфазной схемах при одном и том же токе. Применение этой методики целесообразно, в частности, для вакуумных выключателей и вакуумных контакторов, в режимах, при которых коммутационный ресурс очень велик, например, при номинальных токах и токах короткого замыкания, составляющих некоторую часть номинального тока отключения.